# Text boxes

Повышение спроса на индивидуальное жильё (коттеджи, таунхаусы) и ускоренное развитие этой области строительства делает актуальным комплекс вопросов, связанных с внедрением новых высокоэкономичных технологий и конструктивных решений возведения индивидуального жилья.

Конструктивная схема «монолитный безригельный преднапряжённый каркас», предполагающая применение прогрессивной технологии натяжения арматуры в построечных условиях, позволяет достичь высокой

экономической эффективности в индивидуальном жилищном строительстве (коттеджи, таунхаусы).

Возведение коттеджей на базе конструктивной схемы «монолитный безригельный преднапряжённый каркас» позволяет снизить себестоимость строительства на 20% при одновременном повышении эффективности архитектурных

и объёмно-планировочных решений возводимых домов.

Несущей конструкцией дома является ячейка железобетонного каркаса (перекрытия с четырьмя несущими колоннами пролётами до 9м и площадью перекрытий в плане до 125м2). Данная схема позволяет свободно варьировать архитектурным обликом и планировочными решениями домов, поскольку предоставляет уникальную возможность возведения наружных, внутренних стен и перегородок самой разнообразной формы и содержания. При этом возможность сооружения ограждающих стен и перегородок из высокоэкономичных лёгких материалов раскрывает дополнительные резервы снижения стоимости строительства.

109428, г. Москва,2-ая Институтская ул., 6

Тел/факс (095) 174-78-88; e-mail: albastroy@mail.ru