Асатрян Л.В.

Экономический анализ и оценка эффективности инновационного проекта строительства зданий на базе конструктивно-технологической схемы

«монолитный безригельный преднапряжённый каркас»

Экономический анализ и оценка эффективности внедрения инновацион-ного проекта строительства на базе конструктивно-технологической схемы «монолитный безригельный преднапряжённый каркас» позволяют сформули-ровать основные положения, определяющие экономические преимущества рас-сматриваемого проекта по отношению к традиционным технологическим мето-дам и конструктивным схемам возведения зданий и сооружений.

- Материалоёмкость возведения железобетонного каркаса здания сокра-щается на 365 рублей, что составляет 35% от материалоёмкости традиционной схемы железобетонного каркаса (здесь и далее все количественные показатели приводятся из расчёта на м2 общей площади здания).

- В связи с этим, несмотря на увеличение затрат на заработную плату и эксплуатацию машин и оборудования, в целом прямые затраты сокращаются на 305 рублей, что составляет 29% от прямых затрат строительства с применением традиционной схемы железобетонного каркаса.

- Совокупный экономический эффект (включая все нормативные начисления на себестоимость строительства) от возведения каркаса составляет 240 рублей, что на 22% ниже уровня общей себестоимости строительства с применением традиционной конструктивно-технологической схемы.

- Внедрение инновационного проекта «монолитный безригельный пред-напряжённый каркас» позволяет значительно сократить материалоёмкость пе-рекрытий здания, вследствие чего на порядок снижается удельный вес кон-струкций здания в целом. В расчётах не учтён экономический эффект от возве-дения фундаментов, получаемый как следствие снижения общей массы каркаса здания на 17–20% относительно традиционной схемы железобетонного каркаса. Таким образом, наряду с вышеперечисленными пунктами, существенно сокра-щаются расходы, связанные с устройством фундаментов здания.

- Расчёты показывают, что внедрение проекта «монолитный безригель-ный преднапряжённый каркас» позволяет достичь прогнозируемого уровня со-вокупного экономического эффекта от строительства объекта равного 350 руб-лей с м2 общей площади возводимых зданий (совокупные затраты на стро-ительство здания сокращаются на 20% по отношению к традиционной кон-структивно-технологической схеме строительства).

- Наряду с высоким уровнем экономической эффективности строитель-ства, применение конструктивно-технологической схемы, заключающейся в ин-новационном проекте «монолитный безригельный преднапряжённый каркас» предоставляет возможность возводить здания с пролётами до 10 м, что позволяет широко варьировать архитектурно-планировочными решениями с целью повышения уровня комфортабельности и удобства эксплуатации.

Рассматриваемый инновационный проект успешно внедрён в строитель-ство жилых комплексов и многоэтажных гаражей в Москве (Замоскворечье, Митино, Южное Бутово), и Воронеже (жилые малоэтажные здания и офисные центры).

На данном этапе производится внедрение проекта в строительство здания Московского Областного Суда (Дворца Правосудия).

Ниже приведена выдержка из технико-экономического обоснования строительства Московского Областного Суда, где произведёт расчёт и анализ сравнительной экономической эффективности возведения здания с приме-нением традиционного проекта строительства «монолитный каркас без предна-пряжения» и инновационного проекта «монолитный безригельный преднапря-жённый каркас».

Расчёт и анализ произведены исходя из следующих технических характе-ристик объекта, обеспечивающих сопоставимость сравниваемых вариантов строительства:

- общая площадь здания – 45000 м2;

- размер сетки колонн – 7,2(7,2 м;

- расчётная нагрузка – 1200 кг/м2.

Рассматриваются две конструктивно-технологические схемы возведения железобетонного каркаса здания:

Проект №1 (базовый) – монолитный каркас без преднапряжения (ЗАО «Моспромстрой»):

- расход бетона на м2 общей площади каркаса – 0,261 м3;

- расход арматуры на м2 общей площади каркаса – 45 кг;

- толщина перекрытия – 250 мм.

Проект №2 (инновационный) – монолитный безригельный предна-пряжённый каркас (ГУП «НИИЖБ»):

- расход бетона на м2 общей площади каркаса – 0,208 м3;

- расход арматуры на м2 общей площади каркаса – 18 кг;

- толщина перекрытия – 200 мм.

С целью оценки уровня экономической эффективности внедрения каждого из исследуемых вариантов строительства, произведён сметный расчёт стоимости возведения каркаса на основании рабочих чертежей объекта.

Полученные результаты сравнительного анализа экономической эффек-тивности строительства по каждому из изучаемых вариантов приведены в таблице 1.

Экономические показатели возведения каркаса здания

(показатели приведены из расчёта на м2 общей площади)

#### Таблица 1.

| № про екта | Разработчик | Общая себе-стоимость | Прямые затраты | Затраты на сырьё и материалы | Затраты на заработную плату | Затраты на эксплуата-цию машин и оборудо-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1. (баз) | ЗАО «Моспромстрой» | 57 291 750 | 51 869 524 | 47 782 303 | 2 451 146 | 1 636 076 |
| 2. (ин) | ГУП «НИИЖБ» | 46 517 199 | 38 069 585 | 31 412 722 | 4 003 896 | 2 652 966 |

Основные показатели экономического эффекта от внедрения инновацион-ного проекта строительства, предложенного ГУП «НИИЖБ» (проект №2) по отношению к базовому проекту ЗАО «Моспромстрой» (проект №1), приведены в таблице 2.

Экономический эффект от внедрения инновационного проекта

«монолитный безригельный преднапряжённый каркас» (ГУП «НИИЖБ»)

Таблица 2.

| Экономические показатели строительства | Сравнительный экономический эффект |
| --- | --- |
|  | руб. | % |
| Общая себестоимость | 10 775 000 | 19 |

Инновационные технологические решения и конструктивная схема возведения зданий и сооружений, заключающиеся в проекте «монолитный без-ригельный преднапряжённый каркас», а также оборудование для производства работ признаны на научном уровне, защищены патентами Российской Федерации и внедрены в строительное производство.

Рис 1.1 Сравнительная гистограмма значений себестоимости монолитного стро-ительства с применением (слева) и без при-менения (справа) преднапряжённой армату-ры (значения себестоимости приведены в у.е. из расчёта на м2 общей площади).

Рис 1.2 Уровень себестоимости моно-литного строительства в зависимости от кон-структивно-технологических решений зало-женных в проектных разработках (значения себестоимости приведены в у.е. из расчёта на м2 общей площади).

Экономической оценке и анализу были подвергнуты следующие конструктивно-технологические схемы возведения монолитных зданий:

  - (тр.) – безригельный каркас без преднапряжения (ОАО «Моспроект»);

  - (тр.) – безригельный каркас без преднапряжения (ЗАО «Курортпроект»);

  - (ин.) – безригельный преднапряжённый каркас со ступенчато-вспару-шенным перекрытием с натяжением арматуры на бетон (ГУП «НИИЖБ»);

  - (ин.) – безригельный преднапряжённый каркас натяжением арматуры на бетон (ГУП «НИИЖБ»);

  - (ин.) – безригельный преднапряжённый каркас (ГУП «НИИЖБ»);

  - (тр.) – безригельный каркас без преднапряжения (ГУП «НИИЖБ»);

  - (тр.) – каркас без преднапряжения (ГУП «ПИ – 2»).

В среднем по уровню себестоимости возведение зданий из монолитного железобетона с использованием преднапряжённой арматуры по сравнению с возведением зданий с применением ненапрягаемой арматуры для пролетов до 7,2 м даёт эффект равный 11,9 у.е. с м2 общей площади (рис. 1.1).

Из распределения значений себестоимости заметно, что между наиболее эффективным (проект №3) и наименее эффективным (проект №7) проектами в каждом квадратном метре общей площади зданий наблюдается практически двукратная разница (рис. 1.2).

Графический анализ уровня экономической эффективности проектов, проведённый на основе основополагающих факторов себестоимости строитель-ства и прибыли получаемой от реализации готовой продукции, позволил вы-явить зону максимальной экономической эффективности проектов, в которую попадают 3-ий, 4-ый и 5-ый проекты строительства.

С точки зрения анализа конструктивных схем, позволяющих широко варьировать архитектурно-планировочными решениями при минимальном уровне себестоимости возведения, наиболее эффективны варианты №3 и 4.